Расположение стиральной машины

• Основание (Фундамент)

Бетонный фундамент под стиральные машины этой серии должен обладать достаточной прочностью и толщиной для того, чтобы выдержать нагрузки, создаваемые высокими скоростями отжима.

• Сервисный доступ к машинам

Необходимо обеспечить достаточно места для сервисного доступа к узлам и агрегатам машин. Особое внимание следует уделить правильной установке машин с инверторным приводом.

## Характеристики подключений

• Давление воды

Лучшие результаты будут достигнуты при давлении воды 2.0 – 5.7 бар. Машины, тем не менее, будут исправно работать и при меньшем давлении, хотя время заполнение водой увеличится. Давление воды свыше 6.7 бар может вызвать нарушения герметичности системы.

• Давление пара

Лучшие результаты стирки будут достигнуты при давлении пара 2.0 – 5.4 бар. Давление пара свыше 8.5 бар может вызвать нарушения герметичности системы.

• Сжатый воздух

Машины, использующие в работе сжатый воздух, будут лучше всего работать при давлении 5.4 – 6.7 бар.

• Слив / Канализация

Система слива должна быть достаточно производительной, чтобы позволить одновременный слив воды со всех стиральных машин в прачечной.

• Электричество

Для соблюдения правил безопасности машина должна быть заземлена в соответствии с местными требованиями. Не используйте плавкие предохранители взамен автоматических прерывателей. Общий электрический выключатель должен быть установлен  в легко доступном месте.

Всегда отсоединяйте электропитание, воду, подвод пара и сжатого воздуха до проведения оператором, каких- либо сервисных операций с машиной.

AC Инверторный привод

Машины, оборудованные инверторным приводом, требуют особого внимания в отношении условий работы.

• При работе в условиях особой загрязненности пылью или ворсом электромотор и вентилятор охлаждения будут требовать особенно частого ухода.

• Скачки напряжения в сети могут повлиять на работоспособность инвертора во избежание поломок желательно устанавливать устройства выравнивающие скачки напряжения в сети UPS.  COCHONNET D’AMOUR

В случае если напряжение в сети (для машин с расчетным напряжением 220 вольт) может превысить 230 вольт, желательна установка трансформатора.

В случае если напряжение в сети (для машин с расчетным напряжением 380 вольт) может превысить 440 вольт, желательна установка трансформатора.

Неправильное использование машин

Никогда не используйте стиральные машины для иных целей, кроме стирки белья.

• Не стирайте белье, пропитанное горючими и взрывоопасными жидкостями.

• Не стирайте твердые предметы – это может привести к повреждению барабана.

Установка

Эти инструкции разработаны таким образом, чтобы провести пользователя через все важные этапы установки стиральных машин с жестким креплением к фундаменту.

Описание стиральных машин

Стиральные машины разработаны так, чтобы работать безотказно в течение очень продолжительного срока. Начиная с машин UC60, барабан поддерживается 2мя опорными подшипниками, расположенными на стальной раме. На модели UC80 барабан опирается на 2 специально изготовленных подшипника качения, которые в свою очередь закреплены на чугунной станине.

На двухскоростных стиральных машинах для передачи вращательного момента при стирке и отжиме использован V – образный клиновой ремень.

На трехскоростных машинах серии UC20 использован трехскоростной электромотор, для вращения барабана при стирке и при 2 режимах отжима.

На трехскоростных машинах серии UC40, UC60, UC80 использован один односкоростной электромотор и один двухскоростной электромотор, для вращения барабана при стирке и при 2 режимах отжима.

На машинах с инвертором (все модели кроме UC80) один электромотор используется для всех скоростей стирки и отжима.

Система блокировки замка загрузочного люка предотвращает его открытие до момента завершения цикла и полной остановки барабана. Система также предотвращает запуск машины при открытом люке.

Для подачи воды и моющих средств в машину при замачивании, предварительной стирке и окончательной стирке используется электромагнитный клапан (возможна также автоматическая подача моющих средств).

Сливной клапан закрывается при подаче электроэнергии и открыт при ее отсутствии. Это сделано с тем расчетом, что при отказе в подаче электроэнергии машина сможет слить воду из барабана.

Барабан стиральной машины имеет ребра на внутренней поверхности, которые в процессе вращения барабана поднимают белье из водного раствора и позволяют ему падать обратно. Барабан перфорирован, с тем, чтобы обеспечить беспрепятственное движение водного  раствора синтетических моющих средств, сквозь белье.

| Расшифровка Номеров Моделей |
| --- |
| Пример номера модели стиральной машины: C40AC2OU60001 |
| C | Тип машины |
| 40 | Загрузочная емкость машины в фунтах (сухой вес) |
| А | Устройства управления стиральной машиной |
| С | Опция управления стиральной машины монето/жетоноприемником |
| 2 | Количество скоростей барабана (2 = 2 Скорости) |
| О | Электрические характеристики |
| U6 | Серия дизайна |
| 0001 | Номер опции (различен от машины к машине) |

Табличка с индивидуальным номером

# Технические данные

### Двухскоростные модели

| Модель | UC20 | UC30 | UC40 | UC60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка | 8 КГ | 12 КГ | 18 КГ | 25,5 КГ |
| Габаритные размеры |
| Ширина | 660 мм (26 дюймов) | 737 мм (29 дюймов) | 778 мм (30-5/8 дюйма) | 865 мм (34-1/16 дюйма) |
| Высота | 1067 мм (42 дюйма) | 1143 мм (45 дюймов) | 1200 мм (47-1/4 дюйма) | 1269 мм (49-31/32 дюйма) |
| Глубина | 754 мм (29-11/16 дюйма) | 889 мм (35 дюймов) | 1016 мм (40-1/4 дюйма) | 1086 мм (42-25/32 дюйма) |
| Вес и отгрузочные данные |
| Вес нетто | 177 кг (390 фунтов) | 225 кг (495 фунтов) | 321кг (706 фунтов) | 348 кг (826 фунтов) |
| Отгрузочный вес для местной торговли | 186 кг (410 фунтов) | 243 кг (535 фунтов) | 338 кг (744 фунтов) | 373 кг (881 фунт) |
| Отгрузочный объем для местной торговли | 0,8 м3 (28 футов3) | 1,0 м3 (35 футов3) | 1,19 м3 (42,6 фута3) | 1,5 м3 (53 фута3) |
| Отгрузочный вес при отправке на экспорт | 218 кг (480 фунтов) | 273 кг (601 фунт) | 385 кг (846 фунтов) | 464 кг (1020 фунтов) |
| Отгрузочный объем при отправке на экспорт | 0,86 м3 (30,8 фута3) | 1,11 м3 (39,6 фута3) | 1,51м3 (54,1 фута3) | 1,64 м3 (58,7 фута3) |
| Данные барабана |
| Диаметр барабана | 533 мм (21 дюйм) | 610 мм (24 дюйма) | 667 мм (26-1/4 дюйма) | 762 мм (30 дюймов) |
| Глубина барабана | 349 мм (13-3/4 дюйма) | 406 мм (16 дюймов) | 514 мм (20-1/4 дюйма) | 559 мм (22 дюйма) |
| Емкость барабана | 78,1 литра (2,76 фута3) | 117,9 литра (4,19 фута3) | 180 литров (6,34 фута3) | 255 литров (9,00 фута3) |
| Размер отверстий перфорированной поверхности | 4,76 мм (0,188 дюйма) | 4,76 мм (0,188 дюйма) | 4,76 мм (0,188 дюйма) | 4,76 мм (0,188 дюйма) |
| Площадь перфорированных отверстий | 17% | 23% | 17,5% | 18% |
| Данные загрузочного люка |
| Размер люка | 305 мм (12 дюймов) | 364 мм (14-11/32 дюйма) | 413 мм (16-1/4 дюйма) | 413 мм (16-1/4 дюйма) |
| Высота от пола до нижнего края загрузочной дверцы | 365 мм (14-3/8 дюйма) | 356 мм (14 дюймов) | 368 мм (14-1/2 дюйма) | 343 мм (13-1/2 дюйма) |
| Потребляемая мощность |
| Средняя потребляемая мощность за один рабочий цикл | 0,20 кВт час | 0,25 кВт час | 0,34 кВт час | 0,61 кВт час |
| Средняя загрузка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 425 БТЕ/час | 400 БТЕ/час | 510 БТЕ/час | 700 БТЕ/час |
| Данные приводного механизма |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потребляемая мощность при стирке/реверсе | 0,13 кВт (0,18 л.с.) | 0,19 HP (0,25 л.с.) | 0,30 кВт (0,40 л.с.) | 0,41 кВт (0,55 л.с.) |
| Потребляемая мощность при отжиме | 0,746 кВт (1 0 л.с.) | 1,04 кВт (14 л.с.) | 1,3 кВт (1,8 л.с.) | 2,01 кВт (2 7 л.с.) |

| Модель | UC20 | UC30 | UC40 | UC60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения барабана |
| Частота вращения при стирке/реверсе | 53 об/мин | 47 об/мин | 47 об/мин | 44 об/мин |
| Частота вращения при отжиме | 525 об/мин | 480 об/мин | 470 об/мин | 450 об/мин |
| Данные по центробежной силе |
| Центробежная сила при стирке/реверсе | 0,85 G | 0,75 G | 0,82 G | 0,825 G |
| Центробежная сила при отжиме | 82,1 G | 78 G | 82,3 G | 86,3 G |
| Определение разбалансировки барабана |
| Установка предохранительного выключателя для защиты от вибрации | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют | данные отсутствуют |
| Нагрев острым паром (на заказ) |
| Впускной патрубок для подачи пара | 13 мм (1/2 дюйма) | 13 мм (1/2 дюйма) | 13 мм (1/2 дюйма) | 13 мм (1/2 дюйма) |
| Количество впусков пара | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход пара, необходимый для повышения температуры ванны на 5°С | LOW (НИЗКИЙ) | 0,75 кг (1,05 фунта) | 1,03 кг (1,44 фунта) | 1,51кг (2,09 фунта) | 1,99 кг (2,76 фунта) |
|  | HIGH (ВЫСОКИЙ) | 1,01кг (1,4 фунта) | 1,37 кг (1,91 фунта) | 2,04 кг (2,84 фунта) | 2,59 кг (3,59 фунта) |
| Средний расход пара за один рабочий цикл | 11,1кг (0,71 л.с. эфф.) | 15,2 кг (0,97 л.с. эфф.) | 22,4 кг (1,43 л.с. эфф.) | 28,9 кг (1,84 л.с. эфф.) |
| Электрический нагрев (на заказ) |
| Общая нагревательная способность | 6 кВт | 7,8 кВт | 15,6 кВт | 23,4 кВт |
| Электронагревательные элементы | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Мощность электронагревательных элементов | 2 кВт | 2,6 кВт | 5,2 кВт | 2,6 кВт |

### Модели с регулируемой скоростью

| Модель | UC40 | UC60 | UC80 | UC125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Загрузка | 18 КГ | 25,5 КГ | 35 КГ | 54,5 КГ |
| Габаритные размеры |
| Ширина | 778 мм (30-5/8 дюйма) | 865 мм (34-1/16 дюйма) | 1054 мм (41-1/2 дюйма) | 1219 mm (48 дюймов) |
| Высота | 1200 мм (47-1/4 дюйма) | 1269 mm (49-31/32 дюйма) | 1422 мм (56 дюймов) | 1791 mm (70-1/2 дюйма) |
| Глубина | 1016 мм (40-1/4 дюйма) | 1086 mm (42-25/32 дюйма) | 1311 mm (51-5/8 дюйма) | 1441 мм (56-3/4 дюйма) |
| Вес и отгрузочные данные |
| Вес нетто | 321кг (706 фунтов) | 348 кг (773 фунта) | 638 кг (1406 фунтов) | 1066 кг (2346 фунтов) |
| Отгрузочный вес для местной торговли | 338 кг (744 фунта) | 373 кг (824 фунта) | 655 кг (1456 фунтов) | 1098 кг (2421 фунт) |
| Отгрузочный объем для местной торговли | 1,19 м3 (42,6 фута3) | 1,5 м3 (54 фута3) | 2,7 м3 (97 футов3) | 4,3 м3 (153 фута3) |
| Отгрузочный вес при отправке на экспорт | 385 кг (846 фунтов) | 464 кг (1020 фунтов) | 678 кг (1506 фунтов) | 1225 кг (2701 фунт) |
| Отгрузочный объем при отправке на экспорт | 1,41м3 (54,1 фута3) | 1,65 м3 (58,7 фута3) | 3,1 м3 (109,5 фута3) | 4,8 м3 (173 фута3) |
| Данные барабана |
| Диаметр барабана | 667 мм (26-1/4 дюйма) | 762 мм (30 дюймов) | 914 мм (36 дюймов) | 1060 mm (42 дюйма) |
| Глубина барабана | 514 мм (20-1/4 дюйма) | 559 mm (22 дюйма) | 559 mm (22 дюйма) | 545 mm (24 дюйма) |
| Емкость барабана | 180 литров (6,34 фута3) | 255 литра (9,00 фута3) | 354 литра (12,4 фута3) | 545 литров (19,24 фута3) |
| Размер отверстий перфорированной поверхности | 4,76 мм (0,188 дюймов) | 4,76 мм (0,188 дюймов) | 4,76 мм (0,188 дюймов) | 4,76 мм (0,188 дюймов) |
| Площадь перфорированных отверстий | 17 5% | 18% | 27% | 24% |
| Данные загрузочного люка |
| Размер люка | 413 мм (16-1/4 дюйма) | 413 мм (16-1/4 дюйма) | 470 мм (18-1/2 дюйма) | 508 мм (20 дюймов) |
| Высота от пола до нижнего края загрузочной дверцы | 368 мм (14-1/2 дюйма) | 343 мм (13-1/2 дюйма) | 451 мм (17-3/4 дюйма) | 737 мм (29 дюймов) |
| Потребляемая мощность |
| Средняя потребляемая мощность за один рабочий цикл | 0,34 кВт - час | 0,21 кВт - час | 0,40 кВт - час | 0,60 кВт - час |
| Средняя загрузка системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | 510 БТЕ/час | 750 БТЕ/час | 950 БТЕ/час | 1200 БТЕ/час |
| Данные приводного механизма |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мощность приводных двигателей | 1,5 кВт (2 л.с.) | 1,5 кВт (2 л.с.) | 3,7 кВт (5 л.с.) | 5,6 кВт (7,5 л.с.) |

| Модель | UC40 | UC60 | UC80 | UC125 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения барабана |
| Частота вращения при деликатной стирке/реверсе | 26 об/мин | 24 об/мин | 22 об/мин | 27 об/мин |
| Частота вращения при стирке/реверсе | 47 об/мин | 43 об/мин | 40 об/мин | 37 об/мин |
| Частота вращения во время распределения белья | 73 об/мин | 68 об/мин | 63 об/мин | 62 об/мин |
| Частота вращения при низкоскоростном отжиме | 328 об/мин | 307 об/мин | 280 об/мин | 260 об/мин |
| Частота вращения при среднескоростном отжиме (отсутствует в моделях с электронным управлением) | 478 об/мин | 447 об/мин | 408 об/мин | 380 об/мин |
| Частота вращения при высокоскоростном отжиме | 614 об/мин | 573 об/мин | 524 об/мин | 485 об/мин |
| Данные по центробежной силе |
| Центробежная сила при деликатной стирке/реверсе | 0,25 G | 0,25 G | 0,25 G | 0,43 G |
| Центробежная сила при стирке/реверсе | 0,82 G | 0,8 G | 0,8 G | 0,8 G |
| Центробежная сила во время распределения белья | 2 G | 2 G | 2 G | 2 G |
| Центробежная сила при низкоскоростном отжиме | 40 G | 40 G | 40 G | 40 G |
| Центробежная сила при среднескоростном отжиме | 85 G | 85 G | 85 G | 85 G |
| Центробежная сила при высокоскоростном отжиме | 140 G | 140 G | 140 G | 140 G |
| Определение разбалансировки барабана |
| Установка предохранительного выключателя для защиты от вибрации | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация | Стандартная комплектация |
| Нагрев острым паром (на заказ) |
| Впускной патрубок для подачи пара | 13 мм (1/2 дюйма) | 13 мм (1/2 дюйма) | 13 мм (1/2 дюйма) | 19 мм (3/4 дюйма) |
| Количество впусков пара | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Расход пара, необходимый для повышения температуры ванны на 5°С | LOW (НИЗКИЙ) | 1,51 кг (2,1 фунта) | 2,0 кг (2,8 фунтов) | 2,93 кг (4,1 фунт) | 4,9кг (6,8 фунтов) |
|  | HIGH (ВЫСОКИЙ) | 1,96 кг (2,69 фунтов) | 2,59 кг (3,6 фунтов) | 4,34 кг (6,0 фунтов) | 6,4 кг (8,9 фунтов) |
| Средний расход пара за один рабочий цикл | 21,6 кг (1,4 л.с. эфф.) | 28,9 кг (1,8 л.с. эфф.) | 45,9 кг (2,93 л.с. эфф.) | 71 кг (4,5 л.с. эфф.) |
| Электрический нагрев (на заказ) |
| Общая нагревательная способность | 15,6 кВт | 23,4 кВт | 31,2 кВт | данные отсутствуют |
| Электронагревательные элементы | 3 | 9 | 12 | данные отсутствуют |
| Мощность электронагревательных элементов | 5,2 кВт | 2,6 кВт | 2,6 кВт | данные отсутствуют |

## Описание моделей

Стирально-отжимная машина UC20

Стирально-отжимная машина UC30

## Стирально-отжимная машина UC40

Стирально-отжимная машина UC60

Стирально-отжимная машина UC80

Стирально-отжимная машина UC125

### Схемы установки стиральных машин

| Необходимое свободное пространство в зависимости от производительности машины |
| --- |
| Размеры | UC20 | UC30 | UC40 | UC60 | UC80 | UC125 |
| A | 50 мм (2 дюйма) | 50 мм (2 дюйма) | 50 мм (2 дюйма) | 50 мм (2 дюйма) | 50 мм (2 дюйма) | 600 мм (24 дюйма) |
| B | 660 мм (26 дюймов) | 737 мм (29 дюймов) | 778 мм (30-5/8 дюйма) | 865 мм (34-1/16 дюйма) | 1054 мм (41-1/2 дюйма) | 1219 мм (48 дюймов) |
| C | 25 мм (1 дюйм) | 25 мм (1 дюйм) | 25 мм (1 дюйм) | 25 мм (1 дюйм) | 25 мм* (1 дюйм) | 300 мм (12 дюймов) |
| D | 490 мм (19-1/4 дюйма) | 490 мм (19-1/4 дюйма) | 560 мм (22 дюйма) | 560 мм (22 дюйма) | 635 мм (25 дюймов) | 667 мм (26-1/4 дюйма) |
| E | 645 мм (25-7/16 дюйма) | 775 мм (30-1/2 дюйма) | 914 мм (36 дюймов) | 978 мм (38-1/2 дюйма) | 1311 мм (51-5/8 дюйма) | 1441 мм (56-3/4 дюйма) |
| F | 305 мм (12 дюймов) | 305 мм (12 дюймов) | 305 мм (12 дюймов) | 305 мм (12 дюймов) | 610 мм (24 дюйма) | 610 мм (24 дюйма) |
| * В моделях UC80 при использовании стандартного крепежа этот зазор должен составлять 150 мм (6 дюймов). |

Фундамент для установки

Не устанавливайте стиральные машины на деревянные полы или перекрытия.

Установка должна быть произведена на бетонном полу или эквиваленте.

Прочное основание абсолютно необходимо для нормальной работы машин этой серии из-за высоких скоростей отжима и больших значений G-force.

Основание (фундамент) должно выдерживать минимум 211 кг/см2.

Машины должны быть установлены на выверенное по уровню основание (фундамент) и прикреплены (привинчены) с помощью анкерных болтов. Опорная часть машины по всей поверхности должна прилегать к основанию (фундаменту), а не опираться на 4 точки анкерного крепления.

| Характеристики Фундамента для установки 2-х скоростных машин |
| --- |
| Характеристики | UC20 | UC30 | UC40 | UC60 |
| Статическая нагрузка (килоньютон) | 2,12 | 2,90 | 3,88 | 4,53 |
| Статическое давление (кН-м2) | 4,96 | 5,07 | 5,89 | 5,5 |
| Максимальная динамическая нагрузка (кН) | 1,31 | 1,90 | 4,4 | 6,3 |
| Динамическое давление (кН-м2) | 3,08 | 3,33 | 6,7 | 7,6 |
| Частота динамической нагрузки (Гц) | 8,75 | 8,00 | 7,80 | 7,50 |
| Максимальный момент относительно основания машины (кН-м) | 0,769 | 1,16 | 2,9 | 3,35 |

| Характеристики Фундамента для установки машин с регулируемой скоростью |
| --- |
| Характеристики | UC20 | UC30 | UC40 | UC60 | UC80 | UC125 |
| Статическая нагрузка (килоньютон) | 2,27 | 3,01 | 3,88 | 4,07 | 8,8 | 10,3 |
| Статическое давление (кН-м2) | 5,35 | 5,35 | 5,89 | 4,95 | 6,9 | 6,93 |
| Максимальная динамическая нагрузка (кН) | 2,27 | 3,36 | 5,0 | 6,3 | 9,8 | 15,5 |
| Динамическое давление (кН-м2) | 5,35 | 5,88 | 7,6 | 7,6 | 7,71 | 17,4 |
| Частота динамической нагрузки (Гц) | 11,5 | 10,7 | 10,2 | 9,58 | 8,73 | 8,08 |
| Максимальный момент относительно основания машины (кН-м) | 1,3 | 2,05 | 3,3 | 4,25 | 7,2 | 14,7 |

##### Установка машин на фундамент

##### Примечание: Неправильная установка может аннулировать гарантию. Проконсультируйтесь с производителем или дистрибьютором перед установкой.

##### Установка с помощью самоконтрящихся болтов

##### Примечание: Самоконтрящиеся болты не соответствуют машинным установкам VNV.

##### 1. Убедитесь, что половое покрытие соответствует требованиям, указанным в разделе «Фундамент для установки».

2. Убедитесь в том, что основание выверено по уровню и ровное. В случае если основание не соответствует этим требованиям, то для крепления следует использовать анкерные болты.

3. Установите стиральную машину на месте ее будущей установки для того, чтобы отметить и предварительно насверлить отверстия для болтов крепления.

4. Просверлите отверстия глубиной 65 мм, как указано на рисунке.

5. Очистите каждое отверстие с помощью сжатого воздуха.

6. Установите анкеры с помощью прилагаемых инструментов.

7. Прикрепите машину к основанию (фундаменту), используя болты для анкерного крепления. Затяните гайки для каждого участка – друг за другом – до полного и равного прилегания и крепления машины к фундаменту (основанию).

##### Установка с помощью анкерных болтов

1. Убедитесь, что половое покрытие соответствует требованиям, указанным в разделе «Фундамент для установки».

2. Установите анкерные болты, как показано на рисунках. Следуйте следующим инструкциям.

Примечание: Для модели UC80 существует 2 схемы крепления болтов (схема на стр. 26). Для скрытого монтажа отверстия должны быть просверлены, как обозначено на схеме «А»– машины устанавливаются с 25,4 мм зазором между машинами. Для стандартного монтажа отверстия располагают, как обозначено на схеме

«В»– машины устанавливаются

с минимальным (203 мм) зазором между машинами.

3. Просверлите отверстия по длине анкерного болта за вычетом 38 мм, как показано на рисунке.

4. Просверлите и выдолбите конические отверстия, сужающиеся к верху, по форме анкерного болта.

5. Очистите каждое отверстие с помощью сжатого

воздуха. Убедитесь, что анкерные болты установлены правильно, и каждый анкерный болт возвышается над фундаментом (основанием) на 38 мм.

6. Установите машину на анкерные болты.

Не поднимайте машину, держа её за дверную ручку.

Не толкайте машину, упираясь в панель управления.

7. Даже если выравнивающий слой не проложен, закрепите машины и гайки с помощью анкерных болтов. Затяните гайки для каждого участка – друг за другом – до полного и равного прилегания и крепления машины к фундаменту (основанию).

8. Если выравнивающий слой проложен, то переходите к пункту 11.

9. При установке моделей с регулируемой скоростью выравнивающий слой должен быть проложен. Переходите к пункту 11.

10. Установите машину на уровне 13 мм относительно

фундамента (основания) по 3 сторонам, используя

распорки, как подъёмные крепежи.

11. Залейте пространство между анкерным болтом и основанием специальным составом хорошего качества для прочной установки. Раствор укрепит все крепёжные детали.

12. Осторожно извлеките распорки, позволяя машине укрепиться в не застывшем растворе.

13. Сделайте отверстие для слива в фундаменте, пока раствор не застыл, на задней стороне машины с помощью жёсткой проволоки. Это отверстие должно быть приблизительно 13 мм шириной. Не пропускайте данный пункт.

14. Зафиксируйте машины, гайки, анкерные болты и крепёжные детали вручную.

15. После полного застывания раствора затяните гайки для каждого участка – друг за другом – до полного

и равного уплотнения и крепления машины к фундаменту

(основанию).

16. После установки отрегулируйте изменения для

корректировки зазоров.

Примечание: Проверьте крепления анкерных болтов

через 1 неделю после установки.

## Чертежи для фундаментов стирально-отжимных машин

Для модели UC80 при скрытом монтаже расположите монтажные болты, обозначенные на схеме «А»; а при стандартном монтаже – «В».

## Приподнятая фундаментальная конструкция

Промышленные приподнятые стальные фундаментальные конструкции разработаны соответственно спецификациям 2-х скоростных, различных скоростных и с регулируемой скоростью моделей только для стирально-отжимных машин.

Установка с помощью приподнятой фундаментальной конструкции

1. Убедитесь, что половое покрытие соответствует требованиям, указанным в разделе «Фундамент для установки».

2. Используйте приподнятую фундаментальную конструкцию как шаблон для установки стирально-отжимной машины. Расположите конструкцию, так как Вы планируете установить свою машину, и нанесите разметку на полу для монтажных отверстий.

3. Просверлите отверстия по длине анкерного болта за вычетом 38 мм, как показано на рисунке.

4. Просверлите и выдолбите конические отверстия, сужающиеся к верху, по форме анкерного болта.

5. Очистите каждое отверстие с помощью сжатого

воздуха. Убедитесь, что анкерные болты установлены правильно, и каждый анкерный болт возвышается над фундаментом (основанием) на 38 мм.

6. Установите машину на уровне 13 мм относительно  фундамента (основания) по 3 сторонам, используя  распорки, как подъёмные крепежи.

7. Залейте пространство между анкерным болтом и основанием цементным расвором хорошего качества для прочной установки. Раствор укрепит все крепёжные детали.

8. Осторожно извлеките распорки, позволяя машине укрепиться в не застывшем растворе.

9. Сделайте отверстие для слива в фундаменте,

пока раствор не застыл, на задней стороне машины

с помощью жёсткой проволоки. Это отверстие должно

быть приблизительно 13 мм шириной. Не пропускайте данный пункт.

10. Зафиксируйте машины, гайки, анкерные болты и крепёжные детали вручную.

11. После полного застывания раствора затяните гайки для каждого участка – друг за другом – до полного и равного уплотнения и крепления машины к фундаменту (основанию).

12. Расположите машину над фундаментальной конструкцией. Монтажные отверстия машины должны совпадать соответствующим им отверстиям конструкции.

13. Установите болт, пружинную шайбу и гайку в монтажные отверстия.

14. Прикрутите вручную каждую гайку.

Примечание: Проверьте крепления приподнятой фундаментальной конструкции через 1 неделю после установки.

Устройство фундамента

Если пол в помещении не является фундаментом, то для стиральных машин требуется устройство фундамента.

Примечание: Самоконтрящиеся болты не используются при установке одной машины.

1. Убедитесь, что половое покрытие соответствует требованиям, указанным в разделе «Фундамент для установки».

2. Выдолбите отверстия глубиной приблизительно 230 мм в полу, чтобы прочно связать фундамент для машин с полом, как показано на рисунке. Основание отверстия должно быть шире верхней части на 127 мм, таким образом, отверстие сужается к верху.

Примечание: Машины должны отступать на 102 мм от края фундамента с каждой стороны.

3. Залейте отверстия, стороны и нижние части жидким цементным раствором.

4. Используйте арматуру или другой подходящий материал для связки фундамента с полом.

5. Убедитесь, что верхняя часть фундамента выровнена. Высота  фундамента  не должна  превышать 203 мм.

6. Установите монтажные болты в не застывший бетон. При использовании анкерных болтов, убедитесь, что каждый анкерный болт возвышается над основанием на 38 мм.

7. Дайте застыть бетону.

8. Осторожно установите машину на монтажные болты. Не поднимайте машину, держа её за дверную ручку. Не толкайте машину, упираясь в панель управления.

Примечание: Выравнивающий слой обеспечивает равномерную монтажную установку. Выравнивающий слой необязателен для 2-х скоростных моделей и рекомендуем для моделей с регулируемой скоростью при установке на бетонное основание (фундамент). Если выравнивающий слой не прокладывается, то переходите к пункту 13.

9. Установите машину на уровне 13 мм относительно  фундамента (основания) по 3 сторонам, используя распорки, как подъёмные крепежи.

10. Залейте пространство между анкерным болтом и основанием цементным раствором хорошего качества для прочной установки. Раствор укрепит все крепёжные детали.

11. Осторожно извлеките распорки, позволяя машине укрепиться в не застывшем растворе.

12. Сделайте отверстие для слива в фундаменте, пока раствор не застыл, на задней стороне машины с помощью жёсткой проволоки. Это отверстие должно быть приблизительно 13 мм шириной. Не пропускайте данный пункт.

13. Зафиксируйте машины, гайки, анкерные болты и крепёжные детали вручную.

14. После полного застывания раствора затяните гайки для каждого участка – друг за другом – до полного и равного уплотнения и крепления машины к фундаменту (основанию).

## Подключение

## Подключение к канализации

Подсоедините устье сливного соединения к вентилируемой сливной системе, используя только гибкое подсоединение. Сливная система должна быть вентилируема, чтобы предотвратить возникновение воздушной пробки или сифонирование.

ВАЖНО: Увеличение длины сливного шланга, инсталляционных изгибов или поворотов уменьшит норму стока и увеличит время слива, тем самым, снижая производительность машины.

Примечание: Установка дополнительных машин потребует большое количество сливных соединений.

| Характеристики для подключения к канализации |
| --- |
|  | UC20 | UC30 | UC40 | UC60 | UC80 | UC125 |
| Размер соединения для подключения к канализации (мм) | 60 | 52 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Количество сливных отверстий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Производительность при сливе (литров в минуту) | 76 | 95 | 189 | 189 | 189 | 265 |
| Рекомендуемый размер сливной емкости (литров) | 51 | 70,3 | 128 | 128 | 169 | 368 |

| Рекомендованные размеры канализационных труб для машин с жестким креплением |
| --- |
| Модель | Количество машин |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| UC20 | 52 | 76 | 76 | 102 | 102 |
| UC30 | 52 | 76 | 76 | 102 | 102 |
| UC40 | 76 | 102 | 102 | 102 | 152 |
| UC60 | 76 | 102 | 102 | 102 | 152 |
| UC80 | 76 | 102 | 102 | 152 | 152 |
| UC125 | 76 | 102 | 102 | 152 | 152 |

Подключение к воде

Подключение к воде состоит из подвода горячей и холодной воды, как показано в таблице. Установка дополнительных машин потребует пропорциональное увеличение количества водопроводных труб.

Для подключения машины к водоснабжению следуйте следующим инструкциям:

1. Перед установкой шлангов проверьте систему водоснабжения.

2. Перед подключением проверьте фильтры для правильной эксплуатации и очистки.

3. Скрепите шланги между собой, не позволяя им сгибаться.

Если потребуются дополнительная длина шланга, то воспользуйтесь гибкими шлангами со скрытыми фильтрами.

##### Для предотвращения засорения соответствующие воздушные подушки должны быть установлены в подающие трубопроводы.

## Подключение к электричеству

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
| Напряжение, опасное для жизни. В блоках: подключения к электропитанию, управления и в управления электромоторами. Доступ в эти блоки разрешен только квалифицированному персоналу. Отключайте электропитание перед проведением любых сервисных операций. |

Для машин оборудованных инвертором требуется электропитание, свободное от скачков напряжения. В случае проблем со скачками напряжения в ваших электрических сетях, желательно установить стабилизатор напряжения.

2-х скоростные модели стиральных машин оборудованы автоматическим предохранителем для электрической цепи мотора и плавким предохранителем для общей электрической цепи машины. Однофазные машины требуют установки выключателя-прерывателя на одну фазу. Трехфазные машины на 3 фазы соответственно.

На стиральных машинах, оборудованных инвертором, перегрев электромотора контролируется автоматически. Тем не менее, для полной защиты машины от перегрузки требуется установить трехфазный выключатель-прерыватель электропитания.

ВНИМАНИЕ: Не используйте плавких предохранителей взамен автоматических выключателей.

Машина должна быть подключена к отдельно отведенной линии питания, а не подсоединена к освещению или прочим потребителям электроэнергии.

Электрические кабели должны быть заключены в оболочку для защиты от влаги. Все электрические подключения должны быть произведены профессионалами, в соответствии с действующими правилами для помещений с повышенной влажностью.

Используйте провода с сечением, соответствующим спецификации стиральных машин.

Заземление должно быть выполнено профессионально. Не заземляйте стиральные машины на батареи отопления или водопроводные трубы. Не подключайте заземление к нейтрали (N-белый провод) на колодке электропитания. Если 3-х фазное питание не доступно для 2-х скоростных моделей и Рото-Фаза или любое другое устройство генерации искусственной фазы будет использовано, искусственная фаза должна быть подключена к разъему L3 на колодке электропитания.

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
| Не используйте устройств, создающих искусственную фазу на машинах оборудованных инвертором. |

Неправильное подключение стиральных машин к электропитанию ведет к их поломке и останавливает действие гарантии.

## Электрические параметры

### Модель UC20

| Параметры сети | Стандартная комплектация | Электрический нагрев |
| --- | --- | --- |
| Код | Напряжение | Частота | К-во фаз | К-во проводов | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 |
| Двухскоростные модели |
| C | 380-415 | 50 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 2,5 | 14 | 15 | 14 | 2,5 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные размеры проводов применимы для медного провода, THHN, 90° в соответствии со стандартом NEC 310. |

### Модель UC30

| Параметры сети | Стандартная комплектация | Электрический нагрев |
| --- | --- | --- |
| Код | Напряжение | Частота | К-во фаз | К-во проводов | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 |
| Двухскоростные модели |
| C | 380-415 | 50 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 2,5 | 15 | 15 | 14 | 2,5 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные размеры проводов применимы для медного провода, THHN, 90° в соответствии со стандартом NEC 310. |

### Модель UC40

| Параметры сети | Стандартная комплектация | Электрический нагрев |
| --- | --- | --- |
| Код | Напряжение | Частота | К-во фаз | К-во проводов | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 |
| Двухскоростные модели |
| C | 380-415 | 50 | 3 | 4 | 5 | 15 | 14 | 2,5 | 26 | 30 | 10 | 6 |
| Модели с регулируемой скоростью |
| P | 380-415 | 50/60 | 3 | 3 | 6 | 15 | 14 | 2,5 | 28 | 35 | 10 | 6 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные размеры проводов применимы для медного провода, THHN, 90° в соответствии со стандартом NEC 310. |

### Модель UC60

| Параметры сети | Стандартная комплектация | Электрический нагрев |
| --- | --- | --- |
| Код | Напряжение | Частота | К-во фаз | К-во проводов | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 | Макс. нагрузка, А | Предохранитель | AWG | мм2 |
| Двухскоростные модели |
| C | 380-415 | 50 | 3 | 4 | 4 | 15 | 14 | 2,5 | 37 | 50 | 8 | 10 |
| Модели с регулируемой скоростью |
| P | 380-415 | 50/60 | 3 | 3 | 5 | 15 | 14 | 2,5 | 37 | 50 | 8 | 10 |
| ПРИМЕЧАНИЕ. Указанные размеры проводов применимы для медного провода, THHN, 90° в соответствии со стандартом NEC 310. |

# Text boxes

| Характеристики фундамента и установки машин |
| --- |
| Модели | Толщина фундамента | Толщина пола | Диаметр анкерных болтов |
| 2-х скоростные и с постоянной скоростью (UC20-60 модели) | 102 мм (4”) | 102 мм (4”) | 5/8” |
| С регулируемой скоростью (UC20-60) | 152 мм (6”) | 152 мм (6”) | 5/8” |
| С регулируемой скоростью | UC80 | 229 мм (9”) | 152 мм (6”) | 3/4” |
|  | UC125 | 304 мм (12”) | 152 мм (6”) |  |

| Характеристики для подключения к воде |
| --- |
| Размер соединения (мм) | 19 |
| Количество заливных вводов (станд) | 2 |
| Рекомендованное давление воды (бар) | 2 – 5.7 |
| Скорость заполнения машины водой (л/мин) | 45 |

| Рекомендованные размеры водопроводных труб для машин с жестким креплением |
| --- |
| Загрузка | Количество машин | Размер водопроводной магистрали (мм) |
|  |  | Основная | Горячая/ Холодная |
| UC20-60 | 1 | 19 | 13 |
|  | 2 | 25 | 19 |
|  | 3 | 32 | 25 |
|  | 4 | 38 | 25 |
| UC80 | 1 | 25 | 19 |
|  | 2 | 38 | 25 |
|  | 3 | 50 | 32 |
|  | 4 | 50 | 38 |
| UC125 | 1 | 38 | 25 |
|  | 2 | 50 | 38 |
|  | 3 | 50 | 50 |
|  | 4 | 70 | 50 |

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
| Эта машина должна устанавливаться и подключаться квалифицированным электриком, которому должны быть известны особенности установки и подключения стиральных машин. |

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
| Убедитесь, что провод заземления подключен к разъему заземления, который находится на корпусе машины, рядом с колодкой подключения электропитания. Если машина заземлена некорректно, или не заземлена вообще, вы будете подвержены угрозе электрического шока. Результатом отсутствия заземления может быть также отказ в работе машины. |

|  | ВНИМАНИЕ |
| --- | --- |
| Не прикасайтесь к проводам, колодке электропитания и прочим электрическим элементам стиральных машин оборудованных инвертором до отключения питания и до момента выключения индикатора зарядки. Инвертор таких машин сохраняет опасное для жизни напряжение в течение некоторого времени после отключения электропитания. |